前     言

本标准根据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则修订。

本标准由赣州市质量技术监督局提出并归口。

本标准起草单位：信丰县农业和粮食局、信丰县市场和质量监督管理局。

本标准起草人：刘群生、肖宜福、陈秀华、肖芳芳、郭正伟、王华。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：DB36/T 528-2007。

信丰甜玉米加工技术规范

范围

本标准规定了信丰甜玉米产品加工的基本条件、加工卫生控制要求、工艺流程要求、生产设备、检验控制、记录控制、管理制度、检测控制、制度检查、包装、标识、产品运输、贮存。

本标准适用于信丰甜玉米加工产品过程中的技术规范。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 317  白砂糖

GB 2721  食品安全国家标准 食用盐

GB/T 8855  新鲜水果和蔬菜 取样方法

QB/T 4631  罐头食品的包装、标志、运输和贮存

WS/SMP/00101 （文中引用了该标准，请在此处补充标准名称）

WS/SMP/00201 （文中引用了该标准，请在此处补充标准名称）

SN/T 3389  食品接触材料 金属基聚合物涂层 总迁移试验条件和方法选择指南

SN/T 3390  食品用塑料、铝箔复合自立袋检验规程

基本条件及加工卫生控制要求

原料

采购新鲜嫩绿苞叶被基本完整的甜玉米果穗，其籽粒鲜嫩饱满，皮薄，色泽金黄光泽均匀，未受病虫伤害，无霉变，无损伤，无秃尖，含糖分高，淀粉少的甜玉米为原料。

白砂糖应符合GB 317的规定

食用盐应符合GB 2721的规定

原料运输

运输工具应备有防雨、防砂尘污染且不得与有毒有害、有腐蚀性、病菌污染等设施。

运输作业要清洁卫生，每次使用前必须进行运输工具清洗、消毒、干燥，防止污染、不得与有毒、有害易发霉、发潮物品同时装运。

生产设施及环境卫生

厂区环境卫生

甜玉米加工企业应建立在交通方便，水源充足，远离粉尘、烟雾、有害气体及污染源的地区，应符合WS/SMP/00101规范，厂区内的环境卫生应符合表1的规定。

厂区内环境卫生

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 道 路 | a、厂区主要道路应铺设适用于车辆通行的硬化路面。 b、道路面应平整，无积水。 |
| 绿化及排水 | 厂区应进行合理绿化，保持环境整洁，并有良好的排水系统。 |
| 卫 生 设 施 | a、厂区厕所应远离生产车间、原料及成品库。 b、厕所应是冲水式，并设有洗手设施及卫生责任制。 c、应设有与职工人数相适应的淋浴室。 |
| 垃圾 处理 | a、垃圾应集中存放。 b、垃圾存放应远离生产车间、原料和成品库。 c、垃圾应定期清理出厂，并对存放处随时清毒。 |
| 鼠患 | 厂区内应无虫鼠患，灭鼠不得使用药剂。 |

生产车间卫生

生产车间卫生地面应安装瓷砖，平整、光洁、干燥，门窗保持清洁，设备设施要整洁卫生，并设制安装人性化操作岗位平台，车间卫生应符合WS/SMP/00201规范。

生产车间卫生应符合表2规定

生产车间卫生

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 地 面 | 地面应平整、光洁、干燥。 |
| 门 窗 | 门窗应完整、紧密、并有防蝇、防虫、防鼠功能。 |
| 内墙及天花板 | 内墙和天花板应采用无毒，不易脱落的装饰材料。 |
| 通 风 | 在车间内应有通风、散热的设备，防尘污染。 |
| 生 产 设 备 | 生产设备使用的润滑油不得滴漏于车间地面。 b、应定期清理生产设备中的滞留物料，防止霉变。 |
| 更 衣 | 更衣室应与生产车间相连，更衣室内应每个人配备更衣柜。 |

个人健康及卫生

个人健康及卫生应对生产职工进行卫生培训教育，定时开展卫生健康检查，传染性疾病不健康人员，要进行调换不得进入厂区，对于生产人员要严格工作卫生制度，确保食品产品安全，应符合WS/SMP/001101规范。

个人健康及卫生应符合表3的规定

个人健康及卫生

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 卫 生 教 育 | 企业应对职工进行卫生教育，达不到卫生知识考核的，不应上岗操作。 |
| 健 康 检 查 | a、新进职工应取得健康合格证后方可工作。 b、职工每年应进行一次健康检查，对不健康、不合格者应调离。 |
| 健 康 状 况 | 患有消化道传染病、肝炎、活动性肺结核、化浓性或渗出性皮肤病，以及其他有碍食品卫生的疾病人员，不得进入厂区。 |
| 个人 卫生 | a、生产人员进车间应穿工作服、工作鞋，并保持整洁。 b、生产人员上班前洗手，班中便后应洗手消毒。 c、生产人员不得留长指甲和涂指甲油。 d、车间内禁止吸烟、随地吐痰、乱丢杂物及摆放与生产无关杂物。 |

生产设备卫生，

应符合SN/T 3389和SN/T 3390的规定。

加工设备中与被加工原料接触的零部件材料，应选择无污染材料。

加工机械设备与被加工原料接触部位不允许有漏油现象。剥皮去丝、脱粒、筛选、预煮、调制等车间通道不允许有油漆或其他污染物。

工艺流程要求及生产设备

生产工艺流程

剥皮去丝     脱粒     筛选     破碎    预煮     调制     装罐     密封     杀菌

包装     成品

4.1.1操作要求

4.1.1.1采用人工剥皮除净苞叶丝质杂物和清洗干净。

4.1.1.2脱粒采用机器脱粒，操作时要及时调整刀具中心孔基准，保证玉米粒完整，要求不带胚减少破皮破粒，筛选完整的籽粒、破碎成颗粒。

4.1.1.3预煮用蒸气夹层锅在90℃以上的温度，时间10mim～15mim使颗粒完整，保持脆嫩性风味，蒸后及时冷却。

4.1.1.4调制按产品要求生产产品，用水、糖及其他添加剂对产品进行剂制，调剂后糖含量一般在10%以上，加盐添加一定的酸味剂，如柠檬酸0.005%、苹果酸0.1%，保证产品质量稳定。

4.1.1.5装罐，按罐型装配玉米粒和汤汁，如罐装粒300g，加汤汁130g（汤汁温度80℃以上）封口杀菌、包装、贴标签、成品入库贮藏。

通用的一般工艺要求及生产设备见表4。

| 项目 | 要 求 | 生产设备 |
| --- | --- | --- |
| 剥皮去 丝杂物 | 以人工剥除玉米苞叶丝质等杂物 |  |
| 脱粒 | 脱去果穗中籽粒，并保障籽粒完整。 | 脱粒机 |
| 筛选 | 具有完整和大于半片的玉米籽粒 | 筛子（旋转筛、离心筛、曲筛） |
| 破碎 | 把破碎成颗粒形状 | 破裂机 |
| 预煮 | 在水温90℃～95℃蒸煮 | 蒸气夹层锅 |
| 调制 | 水、糖、盐调制成汤汁 | 搅拌机 |
| 装罐 | 成品装入罐中注入汤汁 | 装罐机 |
| 密封 | 封口严密 | 真空封罐机 |
| 杀菌 | 蒸气高压灭菌 | 高压灭菌锅 |
| 包装 | 根据用户要求，将罐头装入包装箱 | 装袋机 |

检验控制

应有相应的检验（化验）室设备，应按GB/T 8855规定执行。

检验人员应对原料进厂、加工及成品的出厂进行全过程监督检查，重点做好原料验收，半成品检验和成品检验工作。

记录控制

各项检验控制应有原始记录。

原始记录格式规范、填写完整、字迹清晰。

各项原始记录，按有关规定保存。

管理制度

企业应制定质量方针，并树立在厂区内明显处。

从原料购入，到成品出厂的质量管理制度。

各个岗位应有完善的管理制度。

档案管理。

人员健康档案。

人员培训档案。

设备档案。

原料及成品档案。

原产地、环境条件和生产技术档案。

生产车间的交接班记录。

检验（化验）室计量器具档案和使用记录。

检验报告及记录。

检测控制

甜玉米原料的检测检验。

系列产品加工质量的检验。

制度检查

企业每年应评审管理制度实施情况。

对生产车间每3个月进行一次制度实施检查。

对成品库每月进行一次制度实验检查。

在收购原料期，每周进行一次购入制度检查。

在以上的检查中应查记录并存档案。

甜玉米原产地和成品售后服务调查。

企业应定期到甜玉米原产地进行了解情况，包括农药使用、化肥使用、灌溉水源等详情进行记录并存档案。

企业应走访市场，反馈消费者对质量状况意见，各项活动应有记录并存档案。

包装、标识

应符合QB/T 4631的规定。

包装

产品用高压消毒、表面清洁，封口良好不漏气、不胀气。

包装成品器具应专用，不得污染。

包装箱应牢固，以防散漏。

产品出厂应附有该厂检验部门签发的合格证，合格证应使用无毒材料制成。

标识

包装器具表面图案、文字的印刷应清晰、端正、不褪色。

内容

- 净含量

- 执行标准号、质量与等级。

- 生产者（或销售者）名称、地址、商标、联系电话、邮政编码。

- 生产日期、保质期。

- 存放注意事项及甜玉米系列产品的食用方法说明。

- 特殊说明条码及必要的防伪标识。

产品运输

温度应控制在0℃～38℃之间，避免骤然升降。

搬运一般不得在雨天进行，如遇特殊情况，必须用不透水的防雨布，严密遮盖以免淋雨。

搬运中必须轻拿轻放，不得使用有损纸箱的工具。

产品贮存

贮存仓库应有防潮措施，远离火源、保持清洁。

仓库温度以20℃左右为宜，保持通风良好，相对湿度一般不超过80%，在雨季应防潮、防霉。

# Text boxes

江西省质量技术监督局 发布

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

信丰甜玉米加工技术规范

DB36/T XXX—XXXX

DB36

江　 西 　 省　  地  　方 　标  　准