ICS 13.080.99

P85

DB

江西省地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

坡耕地治理技术规范  生态路沟技术

Technical specification for erosion control of slope land – Technique of ecological road-channel

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

- XX - XX实施

江西省质量技术监督局   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由江西省水利厅提出并归口。

本标准起草单位：江西省水土保持科学研究院。

本标准主要起草人：杨洁、叶忠铭、陈晓安、汤崇军、沈发兴、郑太辉、肖胜生

引  言

我省传统坡耕地开发利用面广量大，水土流失严重，农业面源污染严重，路沟分离导致增加耕地占用。生态路沟技术一种坡耕地上低投入、高效率保护耕地面积的可持续利用技术。与其他水土保持措施相比，生态路沟的投入较低，不仅可以有效控制水土流失，节省耕地面积的作用，成为坡耕地耕作区域进行水土保持和生态建设的一种重要实践形式。

坡耕地治理技术规范  生态路沟技术

范围

本标准规定了坡耕地生态路沟的术语和定义、生态路沟设计、生态路沟构建、生态路沟效益及生态路沟管理。

本标准适用于江西省红壤丘陵区坡耕地。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 50288  灌溉与排水工程设计规范

SL/T 246  灌溉与排水工程技术管理规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

生态路沟 Ecological road-channel

生态路沟上铺设有草被层，生态路沟内侧沿坡壁方向种植拦截泥沙的植物篱，坡壁与水平面存在一定夹角，实现生态路沟面壁植被生态化处理。集道路和水沟功能于一身的草路称为生态路沟。

生态路沟设计

生态路沟组成

生态路沟系统主要由工程部分和生物部分组成，工程部分主要包括路、沟体等，生物部分主要包括路面、沟两内侧的植物及沿生态路沟水平方向种植的植物篱。

密度、布局

生态路沟的建设密度应即能满足道路需要，又可满足排水功能，路沟与路沟的间隔在15m～30m左右。生态路沟比传统路、沟处理可节省耕作面积。一般建成与纵坡平行等宽分布，其平面分布如图1。

沟体设计

沟体

生态路沟坡壁内侧与水平面存在呈45°夹角，宽度为2000mm，内斜高100mm（见图1）,沿路沟方向比降参考GB 50288-1999 、SL/T 246-1999中的排水沟设计比降（见图2）。

植物设计

路面、沟两内侧植物需植株低矮、耐践踏、生长旺盛、固土能力强，且对N、P营养元素具有较强吸收能力，假俭草、马尼拉、结缕草等草种为宜。

养护

工程养护

定期清理路沟内淤积的泥沙和杂物，方便行走及草体生长。

植物养护

定期清理草路上长势较高及较旺盛的斑块，方便行走及保持美观；若发生严重虫害，需根据虫害病因实施认为施药管理。

生态路沟纵向剖面图

生态路沟横向剖面图