目    次

前    言	II

1 适用范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 排放控制要求	4

5 生产工艺与管理要求	5

6 监测要求	5

7 实施与监督	6

附 录 A	8

前    言

DB36 XXXX 《挥发性有机物排放标准》计划发布以下部分：

——第1部分：印刷业；

——第2部分：有机化工业；

——第3部分：医药制造业；

——第4部分：塑料制品业；

——第5部分：汽车制造业；

——第6部分：家具制造业。

本部分为DB36 XXXX的第1部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准的全部技术内容为强制性。标准未规定的污染物项目执行国家或地方大气污染物排放标准，标准涉及的行业生产企业排放的水污染物、环境噪声适用相应的国家或地方污染物排放标准，产生固体废物的鉴别、处理和处置适用国家或地方固体废物污染控制标准。

本标准是所涉及行业挥发性有机物排放控制的基本要求，若国家标准或环境影响评价文件的要求比本标准严格时，应按照国家标准或环境影响评价文件执行。

本标准为首次发布。

本标准由江西省环境保护厅提出并归口。

本标准主要起草单位：江西省环境监测中心站。

本标准主要起草人：储险峰、陈谊、钟鸿雁、康长安、邹新、徐洁、罗小龙、于雯、刘敏、李文辉、胡巍。

本标准由江西省环境保护厅负责解释。

挥发性有机物排放标准（第1部分：印刷业）

# 1 适用范围

本标准规定了江西省印刷行业生产企业或生产设施的挥发性有机物排放限值、即用状态油墨VOCS含量限值、生产工艺和管理要求、监测与监督实施要求。

本标准适用于现有印刷企业的挥发性有机物排放控制，以及新、改、扩建项目的环境影响评价、环境保护工程设计、竣工环境保护验收及其投产后的挥发性有机物排放管理。

# 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

#### GB/T 3186    色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样

#### GB/T 16157   固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

#### GB/T 23985   色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法

#### GB/T 23986   色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法

#### HJ/T 38   　 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法

#### HJ/T 55      大气污染物无组织排放监测技术导则

HJ 75        固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范

#### HJ 76        固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法

#### HJ/T 373     固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）

#### HJ/T 397     固定源废气监测技术规范

#### HJ 583       环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法

#### HJ 584       环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法

#### HJ 604       环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法

#### HJ 644       环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样—热脱附/气相色谱-质谱法

#### HJ 732       固定污染源废气 挥发性有机物的采样-气袋法

#### HJ 734       固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相萃取-热脱附/气相色谱-质谱法

#### HJ 759       挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法

#### DB11/T 1367  固定污染源废气 甲烷 总烃 非甲烷总烃的测定 便携式氢火焰离子化检测器法

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

印刷业 printing Industry

使用模拟或数字的图像载体将呈色剂/色料（如油墨）转移到承印物上生产印刷品的行业。

3.2

挥发性有机物 volatile organic compounds（VOCs）

参与大气光化学反应的有机化合物，或者根据规定的方法测量或核算确定的有机化合物。

3.3

非甲烷总烃 non-methane hydrocarbon（NMHC）

按照规定的监测方法，检测器有明显响应的除甲烷外的碳氢化合物的总称（以碳计）。

3.4

印刷油墨 printing ink

用于印刷过程中在承印物上呈色的物质，主要由连接料、颜料、容积、助剂等组成。

3.5

水基印刷油墨 water-based printing ink

由水基连接料组成的印刷油墨。

3.6

溶剂基印刷油墨 solvent-based printing ink

由溶剂基连接料组成的印刷油墨。

3.7

平版印刷 planographic printing

印版的图文部分与非图文部分几乎处于同一个平面的印刷方式。

3.8

凹版印刷 recess printing

印版的图文部分低于非图文部分的印刷方式。

3.9

凸版印刷 relief printing

印版的图文部分高于非图文部分的印刷方式，包括柔性版印刷和树脂版印刷。

3.10

即用状态 stand-by condition

原料产品已调配好即可用于生产的状态。

3.11

标准状态 standard state

温度为273K，压力为101325pa时的状态，本标准规定的各项标准值，均以标准状态下的干空气为基准。

3.12

最高允许排放浓度 maximum acceptable emission concentration

指处理设施后排气筒中污染物任何1小时浓度平均值不得超过的限值；或指无处理设施排气筒中污染物任何1小时浓度平均值不得超过的限值。

3.13

最高允许排放速率 maximum acceptable emission rate

一定高度的排气筒任何1小时排放污染物的质量不得超过的限值。

3.14

排气筒高度 emission height of stack

自排气筒（或其主体建筑构造）所在的地平面至排气筒出口计的高度。

3.15

无组织排放 fugitive emission

大气污染物不经过排气筒的无规则排放。

3.16

无组织排放监控点 fugitive emission reference point

为判别无组织排放是否超过标准而设立的监测点。

3.17

无组织排放监控点浓度限值 concentration limit at fugitive emission reference point

标准状态下无组织排放监控点的大气污染物浓度在任何1小时的平均值不得超过的值。

3.18

厂界 enterprise boundary

指生产企业的法定边界。若无法定边界，则指实际边界。

3.19

现有企业 existing facilities

本标准实施之日前已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的企业或生产设施。

3.20

新建企业 new facilities

本标准实施之日起环境影响评价文件通过审批的新、改、扩建的企业或生产设施。

# 4 排放控制要求

4.1油墨VOCs含量限值

印刷生产过程中使用的处于即用状态的印刷油墨挥发性有机物含量限值（以油墨中挥发性有机物的质量百分含量计算）执行表1规定的限值。

表1 即用状态印刷油墨VOCs含量限值

| 印刷油墨种类 | VOCs含量值（%） |
| --- | --- |
| 平版印刷油墨 | 单张纸/冷固转轮油墨 | ≤3 |
|  | 热固转轮油墨 | ≤10 |
|  | 印铁油墨 | ≤30 |
| 凸版印刷油墨 | 水基 | ≤10 |
|  | 溶剂基 | ≤30 |
| 凹版印刷油墨 | 水基 | ≤30 |
|  | 溶剂基 | ≤30 |

4.2有组织挥发性有机物排放控制要求

现有企业自2019年7月1日起执行表2的排放限值，新建企业自本标准实施之日起执行表2的排放限值。

表2  有组织挥发性有机物排放限值

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率kg/h（排气筒高度≥15米） | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | 1 | 0.2 | 车间或生产设施的排气筒 |
| 2 | 甲苯 | 3 | 0.3 |  |
| 3 | 二甲苯 | 10 | 0.5 |  |
| 4 | 挥发性有机化合物（VOCs） | 80 | 2.0 |  |
| 5 | 非甲烷总烃 | 50 | 1.5 |  |

4.3无组织排放控制要求

无组织排放挥发性有机物浓度限值执行表3的浓度限值。

表3 无组织排放监控点挥发性有机物浓度限值

| 监测项目 | 浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- |
|  | 厂界 |
| 苯 | 0.1 |
| 甲苯 | 0.2 |
| 二甲苯 | 0.2 |
| VOCs | 2.0 |
| 非甲烷总烃 | 1.5 |

4.4排气筒高度与排放速率要求

4.4.1排气筒高度应按环境影响评价要求确定，且不应低于15m，同时应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到高出周围200m半径范围建筑物5m以上要求的应按排放速率标准值严格50%执行。

4.4.2两个排放相同污染物的排气筒，若其距离小于其几何高度之和，应合并视为一根等效排气筒。有三根以上的近距离排气筒，且排放同一种污染物，应以前两根的等效排气筒，依次与第三、第四根排气筒取等效值，等效值按附录A规定计算。

# 5 生产工艺与管理要求

5.1印刷生产过程中所有涉及VOCs产生的环节，均应有负压收集系统，将产生的VOCs通过局部或整体集气系统导入VOCs处理设施或排放管道，达标排放；集气系统和VOCs处理设施应先于生产活动及工艺设施启动，并同步运行，滞后关闭。

5.2油墨、清洗剂、润版液、粘胶剂、有机溶剂等含VOCs的原辅材料在储存和输送过程中应保持密闭，使用过程中随取随开，用后应及时密闭，以减少挥发。

5.3建立并实施厂内润版液统一配给系统，集中配制，安装润版液过滤回收系统。

5.4废油墨、废弃吸附过滤材料、沾有油墨或溶剂的棉纱/抹布、废弃容器等废弃物应放入具有标识的密闭容器内，定期按相关规定处理，并记录处理量和去向。

5.5企业应按照环保主管部门相关要求建立运行情况记录制度，建立VOCs存储、转移、使用和处理台账，形成每月印刷品类型、原辅材料使用情况以及污染物处理设施运行参数等资料，按照国家有关档案管理的法律法规进行整理和保管。记录内容至少包括但不限于以下内容：

印刷产品的印刷工艺和基底种类。油墨、润版液、涂布液、上光油、稀释剂、胶黏剂、洗车水等原辅材料的名称、使用量和VOCs含量；污染物处理设施运行参数：吸附处理装置的吸附介质名称、使用量和更换日期、吸附风量，脱附介质名称、脱附条件、脱附周期、脱附风量等工艺参数；热氧化装置的燃烧温度和燃料用量；催化氧化装置的燃烧温度、燃料用量、催化剂名称、催化剂用量和更换日期等；其它处理装置的重要工艺参数。

# 6 监测要求

6.1一般要求

6.1.1车间或生产设施排气筒应根据污染物的种类，在规定的监控位置设置采样孔和永久监测平台，同时设置规范的永久性排污口标识。若排气筒采用多筒集合式排放，应在合并排气筒前的各分管上设置采样孔。监测平台建设满足HJ/T 397相关要求，高度距地面大于5m时需安装旋梯、“Z”字梯或升降电梯。

6.1.2新建印刷企业应在挥发性有机物处理设施的进、出口均设置采样孔；改（扩）建印刷制造企业应在挥发性有机物处理设施的出口设置采样孔，如挥发性有机物处理设施进口能够满足相关工艺及生产安全要求，在进口处也应设置采样孔。

6.1.3污染源监测按照GB/T 16157、HJ/T 397、HJ/T 373及相关分析方法标准中相关要求执行。厂界挥发性有机物监测按照HJ/T 55及相关分析方法标准中的相关要求执行。

6.1.4实施建设项目竣工验收监测期间的工况按照国家颁布的相关标准和规定执行。采样频次按照国家颁布的相关建设项目竣工环境保护验收相关技术规范执行。

6.1.5污染源污染物排放连续监测系统的安装及运行维护，按污染源自动监控管理办法、HJ75、HJ76等相关要求及相关法律和规定执行。

6.2分析方法

按照GB/T 3186的规定对即用状态印刷油墨进行取样，挥发性有机物含量监测按照表4执行；挥发性有机物的分析测定按照表5执行。

表4 印刷油墨挥发性有机物含量测定方法

| 序号 | 油墨类型 | 方法标准名称 | 标准号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胶印油墨、水基印刷油墨 | 色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法 | GB/T 23986 |
| 2 | 溶剂基印刷油墨 | 色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法 | GB/T 23985 |

表5 挥发性有机物监测分析方法

| 序号 | 污染物 | 方法标准名称 | 标准号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯、甲苯、二甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 | HJ 583 |
|  |  | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ 584 |
|  |  | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 644 |
|  |  | 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法 | HJ 759 |
|  |  | 固定污染源废气 挥发性有机物的采样-气袋法 | HJ 732 |
|  |  | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734 |
| 2 | VOCs | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 644 |
|  |  | 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法 | HJ 759 |
|  |  | 固定污染源废气 挥发性有机物的采样-气袋法 | HJ 732 |
|  |  | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734 |
| 3 | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃测定 气相色谱法 | HJ 38 |
|  |  | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | HJ 604 |
|  |  | 固定污染源废气 甲烷 总烃 非甲烷总烃的测定 便携式氢火焰离子化检测器法（北京地标） | DB11/T 1367 |
| 注：本标准发布实施后，国家或省发布的其他相关监测分析方法也可作为本标准的监测方法。 |

# 7 实施与监督

7.1 本标准由县级以上人民政府环境保护行政主管部门负责监督实施。

7.2 企业应遵守本标准的污染物排放控制要求，采取必要措施保证污染防治设施正常运行。各级环保部门在对企业进行监督性检查时，可以将现场采样监测的结果作为判定排污行为是否符合排放标准以及实施相关环境保护管理措施的依据。

7.3本标准实施后，新制定或新修订的国家或地方排放标准中，排放限值严于本标准的，按相应的排放标准限值执行。

# 附 录 A

（规范性附录）
等效排气筒有关参数计算方法

A.1 等效排气筒排放速率

当排气筒1和排气筒2排放同一种污染物，其距离小于该两个排气筒的高度之和时，应以一个等效排气筒代表该两个排气筒，等效排气筒排放速率按式(A.1)进行计算：

(A.1)

式中：

Q——等效排气筒污染物排放速率，kg/h；

Q1、Q2——排气筒1和排气筒2污染物排放速率，kg/h。

A.2 等效排气筒高度

等效排气筒高度按式(A.2)计算：

(A.2)

式中：

h——等效排气筒高度，m；

h1、h2——排气筒1和排气筒2的高度，m。

A.3 等效排气筒距原点的距离

等效排气筒的位置，应位于排气筒1和排气筒2的连线上，若以排气筒1为原点，则等效排气筒距原点的距离按式(A.3)计算：

(A.3)

式中：

X——等效排气筒距排气筒1的距离；

a——排气筒1至排气筒2的距离；

Q、Q1、Q2——等效排气筒、排气筒1和排气筒2。

# Text boxes

江西省地方标准

江西省环境保护厅

江西省质量技术监督局

2018-××-××实施

2018-××-××发布

挥发性有机物排放标准

(第1部分：印刷业)

Emission Standard of Volatile Organic Compounds

(Part 1:Printing Industry)

（报审稿）

DB36 ×××—2018

DB36

ICS:

备案号：

发 布