江西省地方标准

挥发性有机物排放标准

（第5部分: 汽车制造业）

Emission Standard of Volatile Organic Compounds

(part 5: automotive industry)

（报审稿）

2018- XX - XX发布

2018- XX - XX实施

江西省生态环境厅

江西省市场监督管理局

目  次

前  言	III

1 适用范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 排放控制要求	4

5 生产工艺与管理要求	5

6 监测要求	6

7 实施与监督	7

附录A	8

附录B	9

# 前   言

DB36/ XXXX 《挥发性有机物排放标准》计划发布以下部分：

——第1部分：印刷业；

——第2部分：有机化工业；

——第3部分：医药制造业；

——第4部分：塑料制品业；

——第5部分：汽车制造业；

——第6部分：家具制造业。

本部分为DB36/ XXXX的第5部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准的全部技术内容为强制性。标准未规定的污染物项目执行国家或地方大气污染物排放标准，标准涉及的行业生产企业排放的水污染物、环境噪声适用相应的国家或地方污染物排放标准，产生固体废物的鉴别、处理和处置适用国家或地方固体废物污染控制标准。

本标准是所涉及行业挥发性有机物排放控制的基本要求，若国家标准或环境影响评价文件的要求比本标准严格时，应按照国家标准或环境影响评价文件执行。

本标准为首次发布。

本标准由江西省生态环境厅提出并归口。

本标准主要起草单位：江西省环境保护科学研究院。

本标准主要起草人：唐海峰、陈小兰、徐宝平、唐本义、吴丽芳、涂翔、赵秉华、何丹、张帆、徐群、朱剑玲。

本标准由江西省生态环境厅负责解释。

挥发性有机物排放标准（第5部分：汽车制造业）

# 1 适用范围

#### 本标准规定了江西省汽车整车制造表面涂装相关作业，包括汽车整车及车身制造过程中的储运、混合、搅拌、清洗、涂装、干燥及后处理单元中挥发性有机物排放限值、生产工艺和管理要求、监测与监督实施要求。

#### 本标准适用于现有汽车整车制造企业的挥发性有机物排放控制，以及新、改、扩建项目的环境影响评价、环境保护工程设计、竣工环境保护验收及其投产后的挥发性有机物排放管理。汽车维修业（涉及表面涂装工艺）和生产车箱（含挂车）（涉及表面涂装工艺）企业可参照本标准执行。

# 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15089  机动车辆及挂车分类

GB/T 16157  固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB 24409  汽车涂料中有害物质限量

HJ/T 38  固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法

HJ/T 55  大气污染物无组织排放监测技术导则

HJ 75  固定污染源烟气排放连续监测技术规范

HJ 76  固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法

HJ/T 293  清洁生产标准 汽车制造业（涂装）

HJ/T 373  固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）

HJ/T 397  固定源废气监测技术规范

HJ 583  环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法

HJ 584  环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法

HJ 604  环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法

HJ 644  环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法

HJ 732  固定污染源废气 挥发性有机物的采样-气袋法

HJ 734  固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法

HJ 759  挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法

DB11/T 1367  固定污染源废气 甲烷 总烃 非甲烷总烃的测定 便携式氢火焰离子化检测器法

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

汽车  automotive

由动力驱动，具有四个或者四个以上车轮的非轨道承载车辆。本标准中的汽车仅包括GB/T 15089中规定的 M1、M2、M3、N1、N2、N3类车及特种车辆。

3.2

特种车辆  special duty automotive

指外廓尺寸、重量等方面超过设计车辆限界的及特殊用途的车辆。包括但不限于冷藏车、保温车、医废车、自卸车、清障车、垃圾车、加油车、洒水车、邮政车、巡逻车、救护车、救险车、检测车、监测车、勘查车、运钞车、指挥车、工程车、起重车、电源车、高空作业车等。

3.3

表面涂装  surface coating

将涂料涂覆于基底表面形成具有防护、装饰或特定功能涂层的过程，包括前处理、底漆、中涂、色漆、清漆、密封胶、流平、烘干、注蜡、车身发泡、图案和打腻等所有工序。

3.4

挥发性有机物  volatile organic compounds（VOCs）

参与大气光化学反应的有机化合物，或者根据规定的方法测量或核算确定的有机化合物。

3.5

非甲烷总烃 non-methane hydrocarbon（NMHC）

按照规定的监测方法，检测器有明显响应的除甲烷外的碳氢化合物的总称（以碳计）。

3.6

苯系物  benzene homologues

本标准指苯、甲苯、二甲苯（间、对二甲苯和邻二甲苯）、三甲苯（1,2,3-三甲苯、1,2,4三甲苯和1,3,5-三甲苯）、乙苯和苯乙烯合计。

3.7

单位涂装面积VOCs排放总量  total VOCs emission per coating area

涂装工艺所有工序的VOCs排放量以及溶剂用作工艺设备（喷漆室、其他固定设备）的清洗（既包括在线清洗也包括停机清洗）的VOCs排放量总和除以涂装总面积，单位为g/m2。

3.8

标准状态  standard state

温度为273K，压力为101325pa时的状态，本标准规定的各项标准值，均以标准状态下的干空气为基准。

3.9

最高允许排放浓度  maximum acceptable emission concentration

指处理设施后排气筒中污染物任何1小时浓度平均值不得超过的限值；或指无处理设施排气筒中污染物任何1小时浓度平均值不得超过的限值。

3.10

最高允许排放速率  maximum acceptable emission rate

一定高度的排气筒任何1小时排放污染物的质量不得超过的限值。

3.11

排气筒高度 emission height of stack

自排气筒（或其主体建筑构造）所在的地平面至排气筒出口计的高度。

3.12

无组织排放  fugitive emission

大气污染物不经过排气筒的无规则排放。

3.13

无组织排放监控点 fugitive emission reference point

为判别无组织排放是否超过标准而设立的监测点。

3.14

无组织排放监控点浓度限值 concentration limit at fugitive emission reference point

标准状态下无组织排放监控点的大气污染物浓度在任何1小时的平均值不得超过的值。

3.15

厂界 enterprise boundary

指生产企业的法定边界。若无法定边界，则指实际边界。

3.16

密闭排气系统  closed vent system

捕集、输送挥发性有机物气体至污染控制设备，输送过程中的气体与大气不接触的系统，包括管线及连接装置。

3.17

挥发性有机物污染处理设施  treatment device for VOCs

处理挥发性有机物的燃烧装置、吸收装置、吸附装置、冷凝装置、生物处理设施或其他有效的污染处理设施。

3.18

现有企业  existing facilities

本标准实施之日前已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的企业或生产设施。

3.19

新建企业  new facilities

本标准实施之日起环境影响评价文件通过审批的新、改、扩建的企业或生产设施。

# 4 排放控制要求

4.1 有组织挥发性有机物排放限值

现有企业自2019年7月1日起执行表1的排放限值，新建企业自本标准实施之日起执行表1的排放限值。

表1  有组织挥发性有机物排放限值

| 项目 | 排气筒排放浓度限值（mg/m3） | VOCs最高允许排放速率（kg/h） | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苯 | 1 | 0.6 | 车间或生产设施排气筒 |
| 甲苯 | 3 | 1.2 |  |
| 二甲苯 | 12 | 4.5 |  |
| 苯系物 | 20 | 8 |  |
| 非甲烷总烃 | 30 | 32 |  |
| VOCs | 乘用车 | 30 | 32 |  |
|  | 其他车型 | 75 | 60 |  |

4.2 无组织排放监控点挥发性有机物浓度限值

现有企业自2019年7月1日起执行表2的无组织排放限值，新建企业自本标准实施之日起执行表2的无组织排放限值。

表 2  无组织排放监控点挥发性有机物浓度限值

| 项目 | 浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- |
| 苯 | 0.1 |
| 甲苯 | 0.6 |
| 二甲苯 | 0.2 |
| 苯系物 | 1.0 |
| VOCs | 1.5 |
| 非甲烷总烃 | 1.5 |

4.3 单位涂装面积排放总量

现有企业自2019年7月1日起执行汽车涂装生产线以物料平衡核算的单位涂装面积的VOCs排放表3规定的排放限值，新建企业自本标准实施之日起执行表3规定的排放限值。

表3  汽车涂装生产线单位涂装面积VOCs排放量限值

| 车型 | 单位涂装面积VOCs排放限值（g/m2） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 乘用车 | 35 | 指GB/T 15089规定的M1类汽车。 |
| 载货 汽车 | 驾驶室 | 55 | 指GB/T 15089规定的N2、N3类车的驾驶室。 |
|  | 箱式货箱 | 70 | 指GB/T 15089规定的N1、N2、N3类车，但不包括驾驶室。 |
| 客车 | 150 | 指GB/T 15089规定的M2、M3类车。 |
| 注：根据GB/T 15089的规定，M1、M2、M3、N1、N2、N3类车定义如下： M1类车指包括驾驶员座位在内，座位数不超过9座的载客汽车； M2类车指包括驾驶员座位在内座位数超过9座，且最大设计总质量不超过5,000kg的载客汽车； M3类车指包括驾驶员座位在内座位数超过9座，且最大设计总质量超过5,000kg的载客汽车； N1类车指最大设计总质量不超过3,500kg 的载货车辆； N2类车指最大设计总质量超过3,500kg，但不超过12,000kg的载货车辆； N3类车指最大设计总质量超过12,000kg的载货车辆。 |

特种车辆制造企业的VOCs 排放总量限值在同类车型（根据种类、吨位判断）基础上宽松20%。

4.4 排气筒高度与排放速率要求

4.4.1 排气筒高度应按环境影响评价要求确定，且不应低于15m，同时应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上要求的应按排放速率标准值严格50%执行。

4.4.2 两个排放相同污染物的排气筒，若其距离小于其几何高度之和，应合并视为一根等效排气筒。有三根以上的近距离排气筒，且排放同一种污染物，应以前两根的等效排气筒，依次与第三、第四根排气筒取等效值，等效值按附录A规定计算。

# 5 生产工艺与管理要求

5.1 汽车制造企业生产过程使用的涂料中VOCs含量应符合GB 24409的规定，有机溶剂应当密闭运输与储存。

5.2 采用电泳涂装的新建涂装生产线产生大气污染物的生产工艺和装置必须设置局部或整体密闭排气系统和大气污染物处理设施。

5.3 采用电泳底涂工艺的现有汽车车身涂装生产线和未采用电泳涂装工艺的新建汽车车身涂装生产线，其有机溶剂的使用和操作应在密闭空间或设备中进行，车间内应设置有效的密闭排气系统，产生的VOCs应经密闭排气系统导入挥发性有机物污染治理设备，经集中处理后排放。

5.4 未采用电泳底涂工艺的现有汽车车身涂装生产线，应在装有密闭排气系统的车间内作业，禁止露天喷涂、烘干，应加强车间设备的密闭性，减少挥发性有机物的无组织逸散。有机溶剂的使用和操作应在强制通风换气条件下进行，产生的VOCs经排气系统导入有效收集设备后集中处理排放。

5.5 通风换气设备、密闭排气系统、挥发性有机物污染治理设备等应严格按照设计参数,与产生VOCs的生产工艺同步运行，不得停运。

5.6 未达标的汽车涂装生产线应对调漆室、喷漆室、流平室、烘干室等VOCs废气排放进行处理。燃烧类处理设施的温度应严格按照设计温度设置温度，定期养护。吸附类处理设施应按设计要求并结合实际合理定期更换吸附剂。吸附浓缩处理装置应按规范包括脱附设计，定期查看压差，及时启动清理工序。汽车涂装生产线调漆、喷涂、流平和烘干环节产生的有机废气应通过有组织排放形式排放。

5.7 汽车制造企业应记录使用含挥发性有机物原料的购置、储存、使用及处理等资料，供主管部门查验，记录保存时间不少于2年。应记录的数据包括：

（1）含VOCs的涂料、溶剂（稀释剂、固化剂、清洗剂、密封胶等）的名称、月用量、含VOCs的重量百分比；

（2）各车型月生产量及底涂面积；

（3）每月VOCs原料的回收方式、VOCs回收量及计算方法；

（4）VOCs污染治理设备净化效率、VOCs去除量；

（5）VOCs污染治理设备净化效率、VOCs去除量。使用吸附处理装置的应记录吸附剂种类、使用量、使用期限、更换频率，使用热力燃烧装置的应每日记录燃烧温度和烟气流量，使用催化燃烧装置的应记录催化剂种类、催化剂更换时间，其它污染控制设备，应每日记录主要操作参数和保养维护事项。其它污染控制设备，应记录保养维护事项，并每日记录主要操作参数。

# 6 监测要求

6.1 一般要求

6.1.1 车间或生产设施排气筒应根据污染物的种类，在规定的监控位置设置采样孔和永久监测平台，同时设置规范的永久性排污口标识。若排气筒采用多筒集合式排放，应在合并排气筒前的各分管上设置采样孔。监测平台建设满足HJ/T 397相关要求，高度距地面大于5m时需安装旋梯、“Z”字梯或升降电梯。

6.1.2 新建汽车制造企业应在挥发性有机物处理设施的进、出口均设置采样孔；改（扩）建汽车制造企业应在挥发性有机物处理设施的出口设置采样孔，如挥发性有机物处理设施进口能够满足相关工艺及生产安全要求，在进口处也应设置采样孔。

6.1.3污染源监测按照GB/T 16157、HJ/T 397、HJ/T 373及相关分析方法标准中相关要求执行。厂界挥发性有机物监测按照HJ/T 55及相关分析方法标准中的相关要求执行。

6.1.4实施建设项目竣工验收监测期间的工况按照国家颁布的相关标准和规定执行。采样频次按照国家颁布的相关建设项目竣工环境保护验收相关技术规范执行。

6.1.5污染源污染物排放连续监测系统的安装及运行维护，按污染源自动监控管理办法、HJ75、HJ76等相关要求及相关法律和规定执行。

6.2 分析方法

污染物分析方法按照表4执行。

表4  污染物分析方法

| 序号 | 污染物 | 方法名称 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯、甲苯、二甲苯、苯系物 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 | HJ 583 |
|  |  | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ 584 |
|  |  | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ644 |
|  |  | 固定污染源废气 挥发性有机物的采样-气袋法 | HJ 732 |
|  |  | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ734 |
|  |  | 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法 | HJ 759 |
| 2 | VOCs | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 644 |
|  |  | 固定污染源废气 挥发性有机物的采样-气袋法 | HJ 732 |
|  |  | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734 |
|  |  | 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法 | HJ 759 |
| 3 | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃测定 气相色谱法 | HJ 38 |
|  |  | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | HJ 604 |
|  |  | 固定污染源废气 甲烷 总烃 非甲烷总烃的测定 便携式氢火焰离子化检测器法（北京地标） | DB11/T 1367 |
| 注：本标准发布实施后，国家或省发布的其他相关监测分析方法也可作为本标准的监测方法。 |

# 7 实施与监督

7.1 本标准由县级以上人民政府环境保护行政主管部门负责监督实施。

7.2 企业应遵守本标准的污染物排放控制要求，采取必要措施保证污染防治设施正常运行。各级环保部门在对企业进行监督性检查时，可以将现场采样监测的结果作为判定排污行为是否符合排放标准以及实施相关环境保护管理措施的依据。

7.3 本标准实施后，新制定或新修订的国家或地方排放标准中，排放限值严于本标准的，按相应的排放标准限值执行。

# 附录A

（规范性附录）

## 等效排气筒有关参数计算方法

A.1 当排气筒 1 和排气筒 2 均排放同一污染物，其距离小于该两根排气筒的几何高度之和时，应以 一根等效排气筒代表该两根排气筒。

A.2 等效排气筒的有关参数计算方法如下。

A.2.1 等效排气筒污染物排放速率，按式（A1）计算：

Q=Q1+Q2………………..………….………(A1)

式中：Q—等效排气筒污染物排放速率，kg/h；

Q1，Q2—排气筒 1 和排气筒 2 的污染物排放速率，kg/h。

A.2.2 等效排气筒高度按式（A2）计算：

………..……………. (A2)

式中：h—等效排气筒高度，m；

h 1，h2——排气筒 1 和排气筒 2 的高度，m。

A.2.3  等效排气筒的位置

等效排气筒的位置，应位于排气筒 1 和排气筒 2 的连线上，若以排气筒 1 为原点，则等效排气筒距 原点的距离按式（A3）计算：

x=a（Q-Q1）/Q= a Q2/Q………….....………. (A3)

式中：x—等效排气筒距排气筒 1 的距离，m；

a—排气筒 1 至排气筒 2 的距离，m；

Q、Q1、Q2—同 B.2.1。

# 附录B

（资料性附录）

## 单位涂装面积VOCs排放总量核算

B.1 单位涂装面积VOCs总量排放限值的计算考核是以每月表面涂装工艺所有排放的VOCs总量（含逸散性排放量）除以底涂总面积为依据。汽车涂装生产线每月VOCs 排放总量以物料衡算法按式（B1）计算：

VOCs 排放总量＝I－O1－O2                   ··················（B1）

式中：

I——为各涂装单元每月使用涂料、稀释剂、密封胶及清洗溶剂中VOCs的量，单位为千克每月（kg/月）。以下来源可作为认定依据：①企业原材料供货商提供的MS/DS文件中的VOCs含量数据，如原材料供货商提供的MS/DS文件中的VOCs含量数据为百分比范围，取其范围中值；②有资质检测机构出具的有机类原辅材料的检测分析报告中VOCs含量数据。

O1——为每月回收VOCs的量（可再利用或进行废物处置），回收计量设备通过质量技术监督部门的强制检测后，其计量数据作为认定依据，其他情况视作无回收量，单位为千克每月（kg/月）；

O2——为每月污染控制设备破坏掉的VOCs 的量，污染物处理设施进、出口每季度的监督监测数据或经过有效性审核的在线监测数据作为认定数据，单位为千克每月（kg/月）。

B.2 底涂面积指车体底涂之总面积，计算机辅助设计系统设计的车身本体面积，作为底涂面积确定的首要依据。

另外，可按式（B2）或（B3）进行计算：

底涂面积（m2）=2×车身本体净重（kg）/(车身本体原始厚度（m）×车身本体密度（kg/m3）)                                           ······ ············（B2）

底涂面积（m2）＝电泳涂料干膜净重(kg)/（电泳涂料干膜平均厚度(m)×电泳涂料干膜密度(kg/m3)）                                            ·················（B3）

B.3 每月单位涂装面积的VOCs排放量按式（A4）进行计算：

单位涂装面积VOCs排放量（g/ m2）=每月VOCs排放总量/每月底涂面积···········（B4）

# Text boxes

ICSXXXX

ZX

DB36

DB36/×××－2018

发布