ICS 01

A 00

DB36

江西省地方标准

DB 36/ T XXXX—XXXX

农村无害化卫生厕所建设技术规范

Technical code for the construction of harmless sanitation toilets in rural areas

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江西省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　基本原则	2

5　技术要求	2

6　监督监测	3

前  言

本标准按照GB/T 1.1给出的规则编写。

该标准由宜春市市场和质量监督管理局提出并归口。

本标准主要起草单位：靖安县卫生和计划生育委员会、靖安县市场和质量监督管理局、江西省标准化研究院、江西华中标准化事务所。

本标准主要起草人：温之雄、尹萍、舒卫才、毛炜翔、刘涛、罗小府、李霞、迟令全。

农村无害化卫生厕所建设技术规范

范围

本标准规定了农村新建或改建无害化卫生厕所技术规范的术语和定义、基本原则、技术要求和监督检测。

本标准适用于农村地区无害化卫生厕所的新建或改建工作。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 7959  粪便无害化卫生标准

GB 19379  农村户厕卫生规范

卫法监发〔2002〕282号  消毒技术规范（2002年版）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

粪便无害化

有效降低粪便中生物性致病因子数量，使病原体失去传染性。

卫生厕所

厕屋（有墙、有顶）清洁、无蝇蛆、无臭，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖，适时清出粪便并进行无害化处理。

无害化卫生厕所

按规范进行应用管理，符合卫生厕所的基本要求，具有减少、去除、灭活粪便中生物性致病因子使失去传染性的处理设施的厕所。我省中央补助地方改厕项目推广的无害化卫生厕所主要包括三格化粪池、三联式沼气池两种。

堆肥粪渣、沼渣

按规程堆放，使产生温度平均达到50℃以上并至少保持10天的有氧发酵处理。

基本原则

农村改厕是预防粪源性疾病传播的环境干预措施，改厕目的在于粪便无害化。

因地制宜地建设无害化卫生厕所。

新、改建厕所质量、使用和维护，均应符合GB 19379的要求。

新、改建农户住宅时，厕所应与住房建造同步规划、审批、建造、验收。

厕所应主要建造在室内，三格化粪池建在室外。不应在饮用水体15米内建造厕所，不应厕所污水直接排入水体。

三格化粪池清除的粪渣、沼气池清除的沼渣以及粪便污泥等，应就地或就近进行高温堆肥等方式无害化处理，处理效果必须符合GB 7959的要求，不应直接使用未经过无害化处理的粪便施肥。

在应对自然灾害等特殊需要时，可在粪液、粪渣中直接加入足量的生石灰、漂白粉或含氯消毒剂进行应急消毒处理，处理过程与处理效果必须符合卫法监发〔2002〕282号的要求。

提倡粪便无害化后粪液的农作物及植物应用，例如三格化粪池应在第三池清掏粪液；三联式沼气池的沼液应经沉淀后溢流贮存或应用。

当地爱卫办联合会同疾控中心专业技术人员对新建或改建厕所的提供技术指导、健康教育、正确使用与维护卫生厕所的宣传指导，县疾控中心应对粪便无害化效果开展检测与评价。

技术要求

材料要求

建造材料选择要求：选择的产品与材料应坚固耐用，有利于卫生清洁与环境保护。便器首选白色滑坡式带水封陶瓷制品，节水水箱式冲水最佳；水泥、钢筋与进（过）粪下水管等建造材料，必须是正规生产厂家的合格产品，具有质量鉴定报告，并保留其复印件。

卫生厕所预制产品要求：安排企业统一生产的预制式贮粪池和厕所设备，其安全性和功能必须经过省级爱卫办组织鉴定。

设计与施工要求

三格化粪池厕所

化粪池容积：化粪池的有效容积应保证粪便在第一池贮存20天，第二池贮存10天，第三池贮存15-30天。总容积不应小于2m3。第一、二、三池的容积比例为2:1:1.5。

化粪池深度：深度不少于1200mm，有效深度不少于1000mm，化粪池的上部应留有空间。

过粪管位置：过粪管应安装在两堵隔墙上，呈倒“L”型，过粪管间及过粪管与进粪管口间作对侧安置。其中第一池到第二池过粪管下端（即粪液进口）位置在第一池的底部1/3处，上端在第二池距池顶50mm～100mm；第二池到第三池过粪管下端（即粪液进口）位置在第二池的底部1/2处，上端在第三池距池顶与前同。

便器位置：以便器下口中心为基础，距后墙350mm，距边墙400mm。

防渗漏：三格化粪池内侧必须倒角、双层抹面防渗处理，在地下水位高的地区，粪池外侧也应抹面防渗处理。建成后应经渗漏检验。即加满水观察24小时，其水位的减少，以不超过10mm为合格。

防裸露：防止粪便再裸露，蹲坑上应安装便器，化粪池盖板应密封，并在第一格及第三格部位设置清渣和取粪液活动盖，活动盖应安装可下沉式活动提手或隐藏式提钩环，不应第三池不用的粪水裸露排放。

防浮：地下水位较高时整体化粪池应采取加厚粪池底板等相应措施抗浮。

防雨：粪池体至少要高出粪池周围房屋或道路的地平基准面（两者中较高者）50mm，即取粪口的上沿将高出地面100mm，防止雨水流入。如粪池体确实有需要不能高出地面的，应采用城市建设所用的密封式道路抗压窨井盖，且粪池也须相应做抗压施工。

防臭：可根据需要在第一池安装排气管，其高度应超出厕屋500mm。

冲水量：小便每次1L～3L，大便每次3L～6L。

三联通沼气池厕所

沼气池的建造应符合户用沼气池相关标准材料、设计参数、施工验收安全方面的基本要求。

三联通沼气池厕所应是厕所、畜圈、沼气池的三连通，施工时切实做到“一池三改”同步，人畜粪便能够直流入池，直管进料并避免进料口的粪便裸露，出料口必须保证发酵池粪液、粪渣充分发酵后方能取掏沼液的结构设计。

不宜采用可随时取沼液与沼液随意溢流排放的设计模式。

使用操作要求

三格化粪池厕所

启用：正式启用前在第一格池内注入清水，水位应高出过粪管下端口。

用水：用水量以每人每天小于9L为宜。

清掏：半年至1年、或在使用中发现第三池出现粪皮时要清渣，并经高温堆肥或化学法进行无害化处理。

安全：化粪池盖板要盖严，防止发生意外。清渣或取粪水时，不应在池边点灯、吸烟，防沼气遇火爆炸。

分流：生活污水不应接入化粪池，粪水与污水应分流。

三联通沼气池厕所

原料：合理配置并充分利用畜粪、垫圈草、铡碎和粉碎并经适当堆沤的作物秸秆、蔬菜叶茎、水生植物、青杂草等。

沼液：可以作为农肥，但不应作为牲畜的饲料添加剂、养鱼、养禽等。

沼渣：应经高温堆肥等方法无害化处理后方可用做农肥。

监督监测

检测时间

粪便无害化处理效果的监督监测，由各级疾病预防控制机构进行，至少每年进行一次。

检测方法

血吸虫卵、沙门氏菌、粪大肠菌和蛔虫卵检测，按照GB 7959方法进行。

评价标准

厕所出口粪液的粪大肠菌群菌值≥10-4；蛔虫卵去除率或死亡率≥95％；沙门氏菌、活血吸虫卵不应检出。

_________________________________